Инв. № ___

| Администрация Пречистенского сельского поселения Духовщинского муниципального района Смоленской области | Муниципальный контракт 2013г. |
| --- | --- |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ПРЕЧИСТЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДУХОВЩИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

ТОМ II

Генеральный план Пречистенского сельского поселения.

Часть I

Положение о территориальном планировании.

Генеральный директор						И.П. Губочкин

ГАП									В.В. Богородицкий

Ярославль 2013г.

Состав проекта генерального плана Пречистенского сельского поселения

| Обосновывающие материалы: |
| --- |
| Том I. Обосновывающие материалы проекта генерального плана Пречистенского сельского поселения. Часть 1. Описание обоснований проекта генерального плана. Часть 2. Карты (схемы) по обоснованию проекта генерального плана. | Инв.№ 1/1 (Н\С) |
| Утверждаемые материалы: |
| Том II. Генеральный план Пречистенского сельского поселения. Часть 1. Положение о территориальном планировании. Часть 2. Карты (схемы) территориального планирования. | Инв.№ 1/2 (Н\С) |

Перечень графических материалов, разработанных в составе генерального плана Пречистенского сельского поселения

| № п/п | Наименование | Гриф секретности | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| Графические материалы, Генеральный план: |
| 1. | Карта современного состояния территории. Опорный план. | Н\С | Разработано 1:10000 |
| 2. | Карта ограничений использования территории. | Н\С | Разработано 1:10000 |
| 3. | Карта границ территотий, подверженых риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | Н\С | Разработано 1:10000 |
| 4. | Карта развития инженерно-транспортной инфраструктуры. | Н\С | Разработано 1:10000 |
| 5. | Сводная карта развития территории поселения. Проектный план. | Н\С | Разработано 1:10000 |
| 6. | Схема зонирования территории с.Пречистое. | Н\С | Разработано 1:2000 |
| 7. | Схема зонирования территории д. Аксеново, д.Еросимово | Н\С | Разработано 1:2000 |
| 8. | Схема зонирования территории д.Ашитики | Н\С | Разработано 1:2000 |
| 9. | Схема зонирования территории д. Бердяево | Н\С | Разработано 1:2000 |
| 10. | Схема зонирования территории д. Березовка | Н\С | Разработано 1:2000 |
| 11. | Схема зонирования территории д. Болдино | Н\С | Разработано 1:2000 |
| 12. | Схема зонирования территории д. Борки | Н\С | Разработано 1:2000 |
| 13. | Схема зонирования территории д. Боярщина | Н\С | Разработано 1:2000 |
| 14. | Схема зонирования территории д. Вервище | Н\С | Разработано 1:2000 |
| 15. | Схема зонирования территории д.Верешковичи 1-е. | Н\С | Разработано 1:2000 |
| 16. | Схема зонирования территории д.Верешковичи 2-е. | Н\С | Разработано 1:2000 |
| 17. | Схема зонирования территории д.Верхнее Дуброво. | Н\С | Разработано 1:2000 |
| 18. | Схема зонирования территории д. Вишенки. | Н\С | Разработано 1:2000 |
| 19. | Схема зонирования территории д. Вышгора. | Н\С | Разработано 1:2000 |
| 20. | Схема зонирования территории д.Гридино. | Н\С | Разработано 1:2000 |
| 21. | Схема зонирования территории д. Гридякино. | Н\С | Разработано 1:2000 |
| 22. | Схема зонирования территории д. Грядозубово. | Н\С | Разработано 1:2000 |
| 23. | Схема зонирования территории д. Демидово. | Н\С | Разработано 1:2000 |
| 24. | Схема зонирования территории д. Дмитровка. | Н\С | Разработано 1:2000 |
| 25. | Схема зонирования территории д. Жаковина. | Н\С | Разработано 1:2000 |
| 26. | Схема зонирования территории д. Жаровня. | Н\С | Разработано 1:2000 |
| 27. | Схема зонирования территории д. Захаркино. | Н\С | Разработано 1:2000 |
| 28. | Схема зонирования территории д. Зубцы. | Н\С | Разработано 1:2000 |
| 29. | Схема зонирования территории д. Кирякино. | Н\С | Разработано 1:2000 |
| 30. | Схема зонирования территории д. Клестово. | Н\С | Разработано 1:2000 |
| 31. | Схема зонирования территории д. Клишино. | Н\С | Разработано 1:2000 |
| 32. | Схема зонирования территории д.Костинка. | Н\С | Разработано 1:2000 |
| 33. | Схема зонирования территории д. Криулино. | Н\С | Разработано 1:2000 |
| 34. | Схема зонирования территории д. Крутая. | Н\С | Разработано 1:2000 |
| 35. | Схема зонирования территории д. Михеево. | Н\С | Разработано 1:2000 |
| 36. | Схема зонирования территории д. Морзино. | Н\С | Разработано 1:2000 |
| 37. | Схема зонирования территории д.Немощеное. | Н\С | Разработано 1:2000 |
| 38. | Схема зонирования территории д. Нижнее Дуброво. | Н\С | Разработано 1:2000 |
| 39. | Схема зонирования территории д. Носоново. | Н\С | Разработано 1:2000 |
| 40. | Схема зонирования территории д. Овсянкино. | Н\С | Разработано 1:2000 |
| 41. | Схема зонирования территории д. Постоялик. | Н\С | Разработано 1:2000 |
| 42. | Схема зонирования территории д. Ровни. | Н\С | Разработано 1:2000 |
| 43. | Схема зонирования территории д. Рудня. | Н\С | Разработано 1:2000 |
| 44. | Схема зонирования территории д.Сафоново. | Н\С | Разработано 1:2000 |
| 45. | Схема зонирования территории д. Селище. | Н\С | Разработано 1:2000 |
| 46. | Схема зонирования территории д. Сельцо. | Н\С | Разработано 1:2000 |
| 47. | Схема зонирования территории д. Скрытея. | Н\С | Разработано 1:2000 |
| 48. | Схема зонирования территории д. Сочнево. | Н\С | Разработано 1:2000 |
| 49. | Схема зонирования территории д. Старые Верешковичи. | Н\С | Разработано 1:2000 |
| 50. | Схема зонирования территории д. Сумино. | Н\С | Разработано 1:2000 |
| 51. | Схема зонирования территории д. Тюховицы. | Н\С | Разработано 1:2000 |
| 52. | Схема зонирования территории д. Углянка. | Н\С | Разработано 1:2000 |
| 53. | Схема зонирования территории д. Ходобужа. | Н\С | Разработано 1:2000 |
| 54. | Схема зонирования территории д.Шиловичи. | Н\С | Разработано 1:2000 |

Н\С - не секретно

Авторский коллектив

| №п./п. | Должность | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Генеральный директор | Губочкин И.П. |
| 2 | Гл. архитектор проекта | Богородицкий В.В. |
| 3 | Гл. инженер проекта | Бурлаков А.В. |
| 4 | Ведущий архитектор проекта | Шатров Р.Н. |
| 5 | Архитектор | Шевцов Ю.Е. |
| 6 | Техник Архитектор | Дерябин Д.Ю. |

Оглавление

ГЛАВА I	7

ВВЕДЕНИЕ	7

Глава II	9

ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА.	9

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ	12

1. Мероприятия по социально-экономическому развитию территории	12

1.1. Объекты производственной сферы:	12

1.2. Объекты социальной сферы	12

1.3. Сохранение историко-культурного наследия территории	14

1.4. Транспортная инфраструктура	16

1.5. Объекты инженерной инфраструктуры	17

1.6. Защита окружающей среды	18

1.7. Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций	19

1.8.  Санитарная очистка территории	19

1.9. Мероприятия по охране окружающей среды	20

1.10. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	21

# ГЛАВА I

## ВВЕДЕНИЕ

Разработка проекта Генерального плана Пречистенского сельского поселения велась Согласно муниципальному контракту.	Площадь территории Пречистенского сельского поселения - 601,68 км². Административным центром Пречистенского сельского поселения Смоленской области является с.Пречистое.

Численность населения на 01.01.2013г.– 1652 чел.

В состав территории сельского поселения входят 50 населенных пунктов.	       	Генеральный план Пречистенского сельского поселения Духовщинского муниципального района Смоленской области выполнен в соответствии со следующими законодательными и нормативными документами:

- Градостроительный кодекс РФ №190-Ф3 от 29.12.2004 г.;

- Земельный кодекс РФ №136-Ф3 от 25.10.2001 г.;

- Закон РФ №131-Ф3 от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденной постановлением Госстроя России №150 от 29.10.2002 г. (зарегистрирована в Минюсте РФ 12.02.2003 г.);

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Положение о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных полосах (утверждено постановлением Правительства РФ от 23.11.1996 г.).

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 7Э-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".

- Областной закон от 31.03.2009 № 10-з «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Смоленской области».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 № 315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

В составе проекта Генерального плана разработаны графические и текстовые материалы по обоснованию проекта, а также материалы утверждаемой части. Они  характеризуют современное использование территории сельского поселения, благоприятность территории для капитального строительства по комплексу ограничений и инфраструктурной обеспеченности, проанализированы основные направления развития планировочной структуры и формирования систем расселения, а также перспективное функциональное зонирование территории сельского поселения и пространственное развитие с выделением зон активизации хозяйственной деятельности, инновационного развития.

Для разработки Генерального плана использовались топографическая основа масштаба 1:10000 и 1:2000 предоставленная департаментом Смоленской области по информационным технологиям, связи и обеспечению предоставления услуг в электронном виде и отделом архитектуры и градостроительства Духовщинского муниципального района Смоленской области.

Проект Генерального плана Пречистенского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области разработан на следующие проектные периоды:

исходный год – 2013 г.;

- I этап – 5-7 лет (первая очередь);

- II этап – 10-15 лет (расчетный срок);

- III этап – 20-25 лет (перспектива).

# Глава II

## ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА.

Проектные предложения по Генеральному плану направлены на достижение устойчивого социально-экономического развития путем последующей реализации планируемых мероприятий органами управления сельского поселения через градостроительную, земельную, инвестиционную и экономическую политику.

Генеральный план Пречистенского сельского поселения разрабатывается в качестве документа, направленного на создание условий территориального развития сельского поселения на 20-25 лет.

Генеральный план – это научно обоснованный перспективный план реконструкции и развития сельского поселения, города, основной документ территориального планирования.

Целью Генерального плана сельского поселения является документом долгосрочного планирования, перспективного сбалансированного социально-экономического развития сельского поселения, предлагающей раскрытие экономических приоритетов, повышение инвестиционной привлекательности территории, улучшение условий проживания населения, достижения рационального использования природно-ресурсного потенциала, развитие опорной сети территории (транспортной и инженерной систем).

При разработке Генерального плана сельского поселения, особое внимание было уделено анализу природно-ресурсной составляющей территории. При этом акцент был сделан на выделении тенденций развития территории и оценке их возможного масштаба, который впоследствии уточнится  при более детальной проработке или при составлении муниципальных целевых программ.

Генеральный план сельского поселения основывается на следующих положениях:

- социальная ориентация, полагающая последовательное повышение материального уровня жизни населения и создание благоприятной среды для жизнедеятельности;

- обеспечение, при преимущественном сохранении традиционной специализации поселка устойчивой динамики экономического роста как необходимого условия достижения целей экономического развития в сельском поселении;

- сохранение уникальности экосистемы сельского поселения.

- ускорение интеграционных процессов с муниципальным районом на базе создания совместных производственных кластеров и сохранение традиций местного значения.

Для реализации поставленной цели решались следующие основные задачи:

1. Проведение ресурсно-градостроительного анализа территории и потенциала развития экономики (комплексный анализ природно-ресурсного, экономического, демографического, историко-культурного потенциала);

2. Выявление ограничений комплексного развития территории, в том числе зон с особыми условиями использования территории (зоны природоохранного  назначения, охранные зоны техногенных объектов и объектов культурного наследия);

3. Определение перспектив и основных направлений комплексного развития территории поселка (с учетом взаимной увязки интересов промышленного и жилищного освоения, природной деятельности для обеспечения устойчивого развития территории);

4. Разработка функционального зонирования территории с учетом сложившейся хозяйственной специализации, задач рационального использования природно-ресурсного потенциала и охраны окружающей среды;

5. Выделение зон размещения объектов капитального строительства, исходя из научно обоснованных, перспективных вариантов развития территории сельского поселения, как комплексного объекта со своими уникальными природно-ресурсными возможностями;

6. Определение основных  направлений развития социальной инфраструктуры;

7. Определение направлений реконструкции и развития транспортной и инженерной инфраструктур на основе оценки сложившегося уровня их развития.

Для решения поставленных задач, в первую очередь, необходимо:

-Законодательно утвердить предлагаемое зонирование территории сельского поселения и режимы хозяйственной деятельности в каждой из выделенных зон;

-Развивать промышленный комплекс на основе современных технологий, обратив особое внимание на создание современных предприятий, наукоемких производств;

-Развивать жилую застройку поселения;

-Развивать объекты социально-культурного назначения;

-Развивать и реконструировать транспортную и инженерную инфраструктуры;

-Сохранять/развивать систему особо охраняемых природных территорий сельского поселения, как основу для экологического благополучия территории.

В процессе разработки Генерального плана были выявлены ограничения, влияющие на развитие экономики округа:

1. Недостаточность коммунальной инфраструктуры.

2. Нехватка объектов социально-культурного назначения.

3. Недостаточная реализация потенциала финансового сектора.

4. Коммуникаций.

Ограничения комплексного развития территории сельского поселения включают: зоны с особыми условиями использования территории (санитарно – защитные зоны промышленных предприятий, охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, зоны охраны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов и др.). Зоны с особыми условиями использования территории подразделяются на зоны природоохранного назначения, охранные зоны техногенных объектов и объектов культурного наследия.

При обосновании состава ограничений устанавливаются факторы и границы территорий возможного возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, при этом мероприятия по защите территории, а также инженерной подготовке должны разрабатываться в документации по планировке территории.

Необходимым условием комплексности и устойчивости социального и экономического развития территории является ее инфраструктурная обеспеченность. Поэтому одна из важнейших задач Генерального плана - определение направлений развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур на основе оценки сложившегося уровня их развития и выделение зон размещения объектов капитального строительства.

Градостроительный кодекс РФ предполагает взаимную увязку мероприятий по Генеральному плану и землепользованию. В частности, определение зон размещения объектов капитального строительства должно учитывать категории земель, на которых предполагается их размещение.

Одной из задач Генерального плана является оценка благоприятности территории для капитального строительства, которая проведена в работе по комплексу имеющихся ограничений и по инфраструктурной обеспеченности территории. При этом учтены особенности природно-климатических, инженерно-геологических, экологических и ландшафтных условий, особо охраняемых природных территорий, особо ценных земель и ландшафтов, объектов культурного наследия, обеспечение условий безопасности жизнедеятельности населения.

На основании вышеперечисленных особенностей в проекте
Генерального плана определяются зоны размещения объектов
капитального строительства, а в последующей градостроительной и
архитектурно-строительной	 документации	устанавливаются градостроительные и архитектурные параметры планируемых объектов. Таким     образом,     Генеральный     план     становится     важным промежуточным звеном в обосновании и реализации инвестиционных программ и проектов.

# ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ
ПЛАНИРОВАНИЮ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Генеральным планом предложены основные направления социально-экономического развития Пречистенского сельского поселения:

## 1. Мероприятия по социально-экономическому развитию территории

Предлагается сохранить существующую производственную специализацию поселения с последующей ее диверсификацией. Направления деятельности существующих предприятий оставить без изменения с одновременной модернизацией  производства.

Основными направлениями деятельности  поселения являются производство продукции лесопереработки, производство сельскохозяйственной продукции, а именно производство  молока, мяса, (сельские  товаропроизводители и население поселения).

### 1.1. Объекты производственной сферы:

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Состояние работ(планируемый\проектируемый\строящ) | дата постройки (планируемая) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | лесоперерабатывающее предприятие | с.Пречистое | планируемый | 2013-2023 г.г. |
| 2 | создание тепличных хозяйств | д.Пречистое | планируемый | 2013-2033 г.г. |
| 3. | создание тепличных хозяйств | д.Верешковичи-1е | планируемый | 2013-2033 г.г. |
| 4. | строительство мини-завода по переработке овощей | д.Пречистое | планируемый | 2013-2033 г.г. |
| 5. | организация выращивания зерновых культур | д.Шиловичи | планируемый | 2013-2033 г.г. |
| 6. | организация выращивания рапса | По поселению | планируемый | 2013-2033 г.г. |

### 1.2. Объекты социальной сферы

Образование

- реконструкция объектов образования

Объекты образования, подлежащие реконструкции

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Состояние работ(планируемый\проектируемый\строящ) | дата постройки (планируемая) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция Детскиого сада на 20-30 мест | с.Пречистое | планируемый | 2013-2023 г.г. |
| 2. | Реконструкция Детскиого сада на 20-30 мест | д.Шиловичи | планируемый | 2013-2023 г.г. |
| 3. | Реконструкция Детскиого сада на 20-30 мест | д.Верешковичи-1е | планируемый | 2013-2023 г.г. |
| 4. | Реконструкция Школы | с.Пречистое | планируемый | 2013-2023 г.г. |
| 5. | Реконструкция Школы | д.Шиловичи | планируемый | 2013-2023 г.г. |

Здравоохранение

- создание передвижного медицинского пунктова, оснащенного современным медицинским оборудованием с целью профилактики заболеваний  и лечения сельского населения с базой в д. Ерыши;

- реконструкция объектов здравоохранения

Объекты здравоохранения, подлежащие реконструкции

| Наименование школы, детского дошкольного учреждения | Вид реконструкции |
| --- | --- |
| Пречистенский ФАП | Ремонт |
| Верешковский ФАП | Ремонт |
| Шиловикий ФАП | Ремонт |

Физическая культура и спорт

- строительство спортивных площадок  д. Пречистое, д.Верешковичи-1е, д.Шиловичи.

Культура и искусство

Объекты культуры, подлежащие реконструкции

| Наименование школы, детского дошкольного учреждения | Вид реконструкции |
| --- | --- |
| Пречистенский СДК | Ремонт |
| Верешковский СДК | Ремонт |
| Шиловикий СДК | Ремонт |

ЖКХ

- капитальный ремонт сетей и источников водоснабжения,

- устройство уличного освещения.

### 1.3. Сохранение историко-культурного наследия территории

- реставрация и реконструкция памятников истории и культуры;

- установление охранных зон для памятников археологии, истории и архитектуры

Памятники истории и культуры

| № п/п | Наименование памятника | Датировка памятника | Категория охраны | Документ о принятии на охрану | Техническое состояние | Современное использование | Земельная принадлежность | Местонахождение памятника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Памятники археологии |
| 1. | Городище «Лоб» |  | М | №358 |  |  | Пречистенское СП | южная окраина д. Сельцо |
| 2. | Курган |  | М | №251 |  |  | Пречистенское СП | 1,1 км юго–восточн. д. Старыгино |
| Памятники истории |
| 1. | Братская могила жителей д.Афанасьево, казнённых гитлеровцами. Деревня сожжена | 22.06.1942г. | М | №251 | Неуд. | Экскурсионный показ | Пречистенское СП | Быв. д. Афанасово |
| 2. | Братская могила советских воинов и партизан, погибших в боях с фашистскими захватчиками, Здесь похоронен техник-лейтенант Цейтлин Ефим Исаакович (погиб 10.09.1943г.) | 1941-1943гг. | М | №358 | Уд. | Экскурсионный показ | Пречистенское СП | Бывш. д.Грядозубово |
| 3. | Памятное место-Родина Героя Советского Союза Богданова Петра Моисеевича (06.06.1920-01.02.1945гг.) | 1920г. | М | №358 |  | Экскурсионный показ | Пречистенское СП | Бывш. д.Еханово |
| 4. | Место, где при освобождении района 234 стрелковая дивизия вела ожесточенные бои с фашистскими захватчиками. Дивизии присвоено наименование «Ломоносовская». Устан. памятн. знак | 1943 | М | №358 | Уд. | Экскурсионный показ | Пречистенское СП | Бывш .д. Ломоносово |
| 5. | Братская могила 2799 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками | 1941-1943гг. 1954-1956гг. | М | №358 | Уд. | Экскурсионный показ | Пречистенское СП | д.Немощеное |
| 6. | Братская могила 39 советских воинов, погибших в борьбе фашистскими захватчиками | 1941-1943гг. 1954-1956гг. | М | №358 | Уд. | Экскурсионный показ | Пречистенское СП | С.Пречистое |
| 7. | Могила лейтенанта Ансерова Евгения, погибшего в бою с гитлеровцами. | 1943 | М | №251 | Уд. | Экскурсионный показ | Пречистенское СП | Д. Руплино |
| 8. | Памятное место – Родина Героя Советского Союза Лавицкого Николая Ефимовича (07.12.1919-10.03.1944г.) | 1919 | М | №358 |  | Экскурсионный показ | Пречистенское СП | Бывш. д.Слобода |
| 9. | Обелиск в честь воинов 234-й Ломоносовской стрелковой дивизии, освобождавших район от фашистских захватчиков в 1943г. | 1968г. | М | №358 | Уд. | Экскурсионный показ | Пречистенское СП | Д.Шиловичи |
| 10. | Памятное место – Родина зоолога и селекционера Кулагина Николая Михайловича (19.01.1860-01.03.1940гг.) | 1860г. | М | №358 | Уд. | Экскурсионный показ | Пречистенское СП | Д.Шиловичи |

### 1.4. Транспортная инфраструктура

В проектном решении существующая автодорожная сеть сохраняется с некоторыми изменениями:

  - Капитальный ремонт автодороги  Витязи –Духовщина-Белый Нелидово (участок Пречистенского СП).

  - Капитальный ремонт автодороги  Духовщина-Шиловичи (участок Пречистенского СП).

  - Капитальный ремонт автодороги  Пречистое –Борки, Подъезд к д. Верешковичи, Верекшковичи-Тюховицы.

Мероприятия по развитию дорог местного значения

1.  Строительство, реконструкция и благоустройство улично-дорожной сети (УДС) в населенных пунктах района.

2. Ремонт и реконструкция участков автодорог на подъездах к населенным пунктам.

3. Ликвидация грунтовых разрывов сети с целью обеспечения надежности транспортных связей между населенными пунктами района – устройство твердого покрытия на автодорогах регионального значения.

4. Строительство новых и реконструкция существующих транспортных мостов в соответствии с габаритами подходящих к ним автомобильных дорог.

### 1.5. Объекты инженерной инфраструктуры

Система газоснабжения

Источником газоснабжения являются существующие газопроводы высокого давления (0,6МПа), проложенные в Духовщинском районе Смоленской области;

Газифицируемые объекты – жилые дома, объекты социально-культурной сферы, коммунально-бытового и производственного назначения.

Существующая застройка представлена, преимущественно, жилыми одноэтажными домами.

Трассы газопроводов проложить вдоль асфальтовых и грунтовых дорог, с пересечением линий электропередач, подземных водопроводных и кабельных коммуникаций.

Район строительства расположен на территории Смоленско-Московской возвышенности Русской платформы, представляющую собой континентальную равнину с абсолютными отметками поверхности, изменяющимися в пределах 196,60 – 267,70 м УС. При строительстве полиэтиленовых газопроводов высокого и низкого давления необходимо учитывать нагрузки попутных и перспективных потребителей.

По трассе проектируемых газопроводов необходимо предусмотреть выполнение инженерных изысканий.

Прокладку газопроводов запроектировать подземной из полиэтиленовых труб:

-для газопроводов высокого давления ПЭ80 Ø63х5,8; Ø110х10,0 SDR11 по ГОСТ 50838-95;

-для газопроводов низкого давления ПЭ80 SDR17,6  Ø110х6,3мм, Ø90х5,2мм и Ø63х3,6 мм по ГОСТ 50838-95 с коэффициентом запаса прочности не менее 2,5 с маркировкой «ГАЗ».

Глубина заложения, до дна траншеи:

-газопровод высокого и низкого давления 1,2 – 1,4 м (СНиП 42-01-2002 п. 5.6.4.)

Диаметры газопроводов определить исходя из условий создания, при максимально допустимых потерях давления газа, наиболее экономичной и надежной в эксплуатации системы, обеспечивающей устойчивость работы газового оборудования в допустимых диапазонах давления.

Строительство газопроводов из полиэтиленовых труб необходимо производить в соответствии СНиП 42-01-2002, СП 42-01-2003 и ПБ 12-529-03.

Для снижения давления газа с высокого на низкое предусмотреть установку шкафных газорегуляторных пунктов имеющих отключающие устройства на входе и на выходе газа.

Объекты первоочередной газификации

| № п/п | Наименование населенного пункта | Частный сектор (количество домов) | Перечень административных объектов с указанием отапливаемой площади |
| --- | --- | --- | --- |
| Пречистенское сельское поселение |
| 1. | с. Пречистое | 54 | - |
| 2. | д. Вершковичи | 30 | - |

### 1.6. Защита окружающей среды

Мероприятия по охране окружающей среды необходимо выполнить в соответствии с законами РФ о недрах, земле, об охране животного мира, атмосферного воздуха, памятников истории и культуры, законом о защите окружающей природной среды применительно к местности.

Использовать технические решения, исключающие загрязнение окружающей среды при эксплуатации газопровода. После завершения строительства необходимо проведение благоустройства территории. Природовосстановительные работы должны включать в себя рекультивацию земель и очистку участков, загрязнённых строительными и бытовыми отходами.

### 1.7. Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций

Объекты обустройства расположены на территории поселения. Все объекты подготовки газа должны быть расположены вне зон предполагаемых затоплений и тектонических явлений.

К газифицируемым объектам предусмотреть подъезды круглогодичного действия.

Предусмотреть следующие мероприятия, обеспечивающие надёжную и безопасную эксплуатацию газифицируемых объектов:

- полиэтиленовые газопроводы прокладывается подземно;

- трубы должны соответствовать климатическим условиям и условиям эксплуатации газосборных сетей.

### 1.8.  Санитарная очистка территории

Санитарная очистка населенных мест – это часть мероприятий по охране окружающей среды и в современных условиях представляет собой сложную, в организационном и техническом отношении, отрасль коммунального хозяйства.

В связи с вредным воздействием твердых бытовых отходов на окружающую среду возникает важнейшая задача санитарной очистки – исключить отрицательное воздействие отходов на человека и окружающую среду. Поэтому обязательным и первоочередным мероприятием должно быть надежное в санитарном и техническом отношениях обезвреживание бытовых отходов.

Весовой контроль твердых бытовых отходов, стационарный радиометрический контроль, система мониторинга состояния окружающей среды, локальная очистка сточных вод на свалках твердых бытовых отходов поселения отсутствует.

### 1.9. Мероприятия по охране окружающей среды

Мероприятия по оценке основных элементов районной экологической среды складываются из совокупности мероприятий по улучшению качеств атмосферного воздуха, мероприятий по охране водных объектов, мероприятий по охране и восстановлению почв и мероприятий по охране недр, минерально-сырьевых ресурсов и подземных вод.

Мероприятия по улучшению качеств атмосферного воздуха:

- Проведение работ по комплексной оценке качества атмосферного воздуха.

- Комплексный анализ перспектив развития производственно-промышленного и агропромышленного комплексов муниципального образования по периодам освоения с выявлением и определением классов основных производств, отрицательно воздействующих на качество атмосферного воздуха, их санитарно-защитных зон и зон отрицательного влияния на качество атмосферного воздуха с учётом розы ветров района.

- Разработка планов мероприятий, необходимых для погашения отрицательного влияния предприятий на качество атмосферного воздуха.

Мероприятия по охране водных объектов:

- Осуществление информирования населения поселенияоб ограничениях использования водных объектов в пределах полномочий, установленных водным законодательством Российской Федерации.

- Разработка положений, регламентирующих целевое использование и рекомендуемые виды хозяйственной деятельности  в соответствии с Водным Кодексом Российской Федерации.

Мероприятия по охране и восстановлению почв:

- разработка перспективной долгосрочной программы по комплексному анализу состояния почв при освоении территорий различного целевого использования с условиями полного комплексного инженерного обеспечения объектов строительства по расчётным периодам, необходимого объема рекультивации почв, с исключением оврагообразовательных процессов, определением объёмов новых лесных посадок.

Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевых ресурсов, подземных вод:

- Разработка единой перспективной программы по освоению территорий с залеганием различных видов полезных ископаемых по расчётным периодам с определением санитарно-защитных и охранных зон вредного воздействия предприятий на состояние недр, подземных вод, и селитебных территорий с условием развития территорий с залеганием различных видов полезных ископаемых исключительно по прямому целевому назначению.

### 1.10. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Опасности природного и техногенного характера, имеющие место на территории Духовщинского района, обуславливают необходимость принятия мер по защите от них населения и территорий. Планирование и реализация этих мер по защите населения и территорий требуют, прежде всего, выявления этих опасностей и угроз, их характера, степени риска для конкретных территорий, что позволит сконцентрировать усилия на наиболее опасных направлениях.

Среди опасностей природного характера на территории района присутствуют опасные метеорологические явления (ураганные ветра, сильные снегопады), а также природные пожары.

Среди факторов техногенного характера основную опасность представляют взрывы и пожары на производственных объектах.

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз. Значительная часть этих мероприятий проводится в рамках инженерной, радиационной, химической, медицинской, медико-биологической и противопожарной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:

- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

- рациональное размещение производительных сил по территории района с учетом природной и техногенной безопасности;

- предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов путем систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала;

- предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования;

- разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;

- подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;

- декларирование промышленной безопасности;

- лицензирование деятельности опасных производственных объектов;

- страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;

- проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;

- государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;

- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;

- подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

Для решения задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь среди населения в случае их возникновения, на территории муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области функционирует районное звено  территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Повышение устойчивости функционирования объектов экономики на территории муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области достигается осуществлением мероприятий, направленных на:

- предотвращение возникновения крупных производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий;

- снижение возможных потерь и разрушений в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

- создание условий для ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, проведения работ по обеспечению жизнедеятельности населения.

Планом мероприятий по повышению устойчивости функционирования экономики района предусмотрено выполнение таких мероприятий как:

1. Мероприятия по рациональному размещению производственных сил:

- применение (внедрение) на предприятиях прогрессивных методов защиты окружающей среды от загрязнения;

- обеспечение безопасности эксплуатации предприятий, зданий и сооружений, а также соблюдение норм и правил пожарной безопасности;

- соблюдение норм и правил по охране труда и технике безопасности.

2. Мероприятия по устойчивости топливно-энергетического комплекса, промышленного производства и транспортной системы:

- повышение надежности работы оборудования предприятия электрических сетей;

- содержание в исправном состоянии технического оборудования, автомобильной техники объектов экономики;

- поддержание в постоянной готовности защитных сооружений, средств индивидуальной защиты;

- работа по поддержанию магистральных газопроводов в исправном состоянии;

- создание, оснащение и подготовка НАСФ, рабочих и служащих предприятий, организаций и учреждений к действиям при ликвидации чрезвычайных ситуаций и в военное время.

3. Устойчивость потребительского рынка, бытового обслуживания населения основными продуктами питания и предметами первой необходимости:

- отработка норм и нормативов жизнеобеспечения населения в условиях ЧС;

- организация восстановления систем и объектов жизнеобеспечения населения.

4. Мероприятия по устойчивости агропромышленного комплекса, сфер обращения и услуг:

- устройство минерализованных полос;

- опашка хвойных насаждений с ежегодным обновлением;

- контроль состояния отведенного резервного лесосечного фонда.

5. Мероприятия по устойчивости социальной сферы:

- поддержание запаса медикаментов для неотложной медицинской помощи;

- обновление запаса дезсредств для дезинфекции питьевой воды.

Основную опасность на территории района представляют пожары, как природного, так и техногенного происхождения.

Основными направлениями снижения количества пожаров и уменьшения их последствий являются:

-создание и развитие добровольных пожарных дружин на территориях сельских поселений;

-активизация обучения населения мерам пожарной безопасности;

-поддержание в исправном состоянии источников противопожарного водоснабжения;

-проведение противопожарной пропаганды.

Для обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования необходимо:

- восстановить работоспособность пожарных автомашин для выезда на тушение пожаров во всех сельских поселениях;

- организовать проведение целенаправленной противопожарной рекламы в населенных пунктах, обучение населения, рабочих и служащих правилам пожарной безопасности.

- повысить требовательность руководителям объектов экономики к исполнению требований правил пожарной безопасности.

В настоящее время на территории Духовщинского района  существует два действующих пождепо (в г. Духовщина, и в г. Озерный. В соответствии со Ст. 76 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  необходимо предусматривать размещение дополнительных подразделений пожарной охраны с учетом, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях  - 20 минут.